Altitude (ft)	Régime (%)	Régime (rpm)	Conso (kg/min)	Conso (kg/h)	Vitesse (kts)	Temps (h : min)	Distance (NM)
5000	50	8,5	12	720	297	2 :30	742
	70	10	20	1200	378	2 :10	820
	90	12	28	1680	459	1 :45	810
	100	13,5	40	2400	486	1 :30	729
	110	15	48	2880	513	1 :20	680
10 000	50	8,5	8	480	324	3 :00	972
	70	10	16	960	405	2 :40	1080
	90	12	24	1440	475	2 :20	1112
	100	13,5	32	1920	502	2 00	1003
	110	15	40	2400	529	1 :40	875
20 000	50	8,5	8	480	334	3 :10	1053
	70	10	16	960	421	2 :50	1188
	90	12	24	1440	491	2 :30	1225
	100	13,5	32	1920	518	2 :10	1123
	110	15	40	2400	545	1 :50	993
30 000	50	8,5	7	384	346	3 :20	1155
	70	10	13	768	432	2 :00	1296
	90	12	20	1200	508	2 :40	1361
	100	13,5	28	1680	529	2 :20	1242
	110	15	36	2160	556	2 :00	1112
40 000	50	8,5	5	288	356	3 :40	1306
	70	10	10	576	443	3 :20	1491
	90	12	16	960	518	2 :00	1555
	100	13,5	24	1440	545	2 :40	1414
	110	15	32	1920	572	2 :20	1286
50 000	50	8,5	4	240	367	4 :00	1468
	70	10	8	480	454	3 :40	1661
	90	12	13	768	529	3 :20	1768
	100	13,5	20	1200	556	3 :00	1671
	110	15	28	1680	583	2 :40	1555